Referát k seznámení členů SVJ s problematikou indikátorů topných nákladů

Važení,

sešli jsme se proto, abychom se předběžně seznámili s problémy měření spotřebovaného tepla. Přístroj, kterým se spotřebované teplo měří se jmenuje indikátor topných nákladů. Tyto přístroje jsme povinni nainstalovat do 1. 1 2015. Jsme všichni povinni si nechat přístroje namontovat,  jinak mohou být proti nám použity sankce, které předpisy o měření nákladů na vytápění umožňují. Předem uvádím, že žádné měření není úplně přesné. Indikátory neuvádějí žádnou konkrétní hodnotu. Uvádějí pouze dílky, které jsou následně zpracovány na hodnoty, podle kterých je rozúčtováno 50% nákladů na vytápění našeho domu. Z toho vyplývá, že dle těchto indikátorů bude rozúčtováváno pouze 50% topných nákladů, Dalších 50% topných nákladů bude účtováno dle vytápěné plochy bytu. Toto je proto, že jsou tepelné úniky do nevytápěných částí domu. Někdo může svůj byt vytápět pouze průchozími stoupačkami, nebo také vyžívá teplo, které přichází skrz stěny z okolních bytů. Z toho vyplývá, že i když bude vypnuté topení, bude majiteli bytu účtováno 50% nákladů z vytápěné plochy bytu. Dále tepelné zdroje v koupelnách nejsou možné měřit, a lze jimi vytopit podstatnou část bytu. Indikátory a měření bude uzpůsobeno pomocí koeficientů tak, že byty, jejichž vytápění je vzhledem k jejich poloze náročnější, budou zvýhodněny. Majitel bytu za indikátory, které jsou majetkem společenství zodpovídá. Musí sledovat jejich funkčnost. V případě, že zjistí poruchu,  musí ji ihned hlásit výboru SVJ. V případě že porucha nebude hlášena včas, budou náklady na vytápění bytové jednotky účtovány 100% z vytápěné plochy. V případě, že bude s přístrojem manipulováno, což přístroj zaznamená, a tato skutečnost se projeví při pravidelném odečtu, budou taktéž účtovány náklady na vytápění 100% z vytápěné plochy. V tomto případě mohou být uvaleny na vlastníka jednotky sankce. Kdo přístroj poškodí, musí nést náklady na jeho opravu nebo výměnu. Toto je dáno předpisy, proto je diskuze o tomto problému bezpředmětná. Dále je nutno věnovat pozornost tomu, že topit a větrat je nutné. V případě že není byt vytápěn a větrán, dochází zpravidla k výskytu plísní. Spóry těchto plísní se mohou dostat i do ostatních bytů, proto je nutné mít toto na zřeteli.

My si můžeme vybrat způsob odečtení hodnot a typ přístrojů, které si necháme namontovat. Způsob měření je buď dálkový, nebo příchodem pracovníka do bytu.

Dálkové odečtení hodnot má tyto výhody a nevýhody: Nemusíte být v době měření přítomni. Oproti měření pracovníkem může mít toto měření větší procento chyb. Proti tomuto měření není možno uplatnit reklamaci. Samotné náklady na měření jsou vyšší. Připouští možnost, že případný vychytralý majitel jednotky, který by s přístrojem manipuloval, nemusí být odhalen.

Odečet pracovníkem má tyto výhody a nevýhody: Procento chybovosti je nižší. Pracovník vystaví doklad o naměřených hodnotách, takže má majitel bytu přehled o tom, jak topil. Musí ovšem umožnit přístup pracovníkovi ke všem indikátorům. Náklady na měření jsou nižší.

O tom, jaký způsob odečtu si vybereme, budeme hlasovat na shromáždění. Vybrán bude ten způsob, pro nějž bude hlasovat většina přítomných. Vzhledem k tomu, že je dost času proto, abyste se rozmysleli, nebude již potřebná diskuse. Na shromáždění budeme pouze hlasovat.

Přístroje se dělí dle konstrukce na tyto skupiny:

Přístroje kapilárové – nemají dobré reference, odpařují se i při normální teplotě

Přístroje elektronické pro osobní odečet

Přístroje pro dálkový odečet

Kapilárové přístroje jsou výborem nedoporučené – špatné reference.

Přístroje elektronické budeme vybírat dle toho, jaký způsob odečtu bude odhlasován.

Na naši výzvu se ozvaly tři firmy, které by byly schopny nám zařízení namontovat.

- ENBRA  - přístroj pro osobní odečet – Quindis Caloric 5 Basic…….319,- Kč

- přístroj pro dálkový odpočet-Quindis Caloric 5 Walk-by…459,- Kč

Cena za písemný výstup (celý objekt)……………………………..100,- Kč

Cena za elektronický výstup………………………………………..120,- Kč

Cena za osobní odečet (1x ročně)………………………………….45,- kč

Cena za dálkový odpočet (1x ročně).……………………………….40,- Kč

- EGU – Kapilárový přístroj ITN Brunata RMK 87…………………220,- Kč

- přístroj pro osobní odečet – Quindis Caloric 5 Basic…….415,- Kč

- přístroj pro dálkový odpočet- ITE Kaden C10…………….600,- Kč

Cena za kapilárový odečet, výměna kapiláry……………60,- Kč

Cena za osobní odečet (1x ročně)………………………..42,- kč

Cena za elektronický odečet………………………………40,- Kč

- ITES – nabídla pouze dálkový odpočet – přístroj Sontex 556……614,- Kč

Cena za elektronický odečet………………………………44,- Kč

Cena za písemný výstup (celý objekt)…………………..110,- Kč

Cena za elektronický výstup…………………………….132,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dále Vás mohu seznámit se stručnými charakteristikami jednotlivých elektronických přístrojů:

Quindis Caloric 5 Basic – Vynikající poměr ceny a kvality, vysoká přesnost a spolehlivost, vysoká úroveň zabezpečení, ochrana proti pokusům o ovlivnění, roční odečet k naprogramovanému dni, cyklické zobrazení údajů na přehledném LCD displeji, zabezpečení odečtu kontrolním číslem. Přístroj je programovatelný. Baterie lze vyměnit na

Quindis Caloric 5 Walk-by – vysoká přesnost a spolehlivost, vysoká úroveň zabezpečení, radiový odečet v pásmu 868 MHz – jednosměrný přenos,lze použít jak v pochůzkovém, tak i uzlovém systému,, možnost roční, nebo měsíční uzávěrky ke zvolenému dni, ochrana proti pokusům o ovlivnění, kompaktibilní s ostatními prvky radiového systému Quindis, programovatelný, cyklické zobrazení údajů.

Sontex 556– Odečet radiem na dálku, dvousnímačové provedení, velmi snadná instalace, životnost baterie 10 let, může být umístěn i na obtížně přístupných místech, odečtené hodnoty jsou zajištěny proti nežádoucí manipulaci, zaplombován proti manipulaci.

ITE Kaden C10 – Dvoučidlový, radiový odečet, jednotná stupnice, obousměrná komunikace.

Aby na plánovaném shromáždění proběhlo pouze hlasování, bez zbytečných debat, je nutné aby jste si utvořili názor předem s využitím materiálů, které jsou k dispozici na internetu nebo v odborné literatuře, na webových stránkách SVJ, popřípadě oslovte lidi, kteří v tom mají již určité zkušenosti. Svůj názor pak vyjádřete hlasováním.

Na závěr bych citoval jednoho z těch, kteří nám učinili nabídku: U všech způsobů odečtů bez přítomnosti odečítače (jedná se o dálkový odečet) a tudíž bez osobní kontroluje třeba upozornit, že výrazného ovlivnění ve prospěch uživatele je možné dosáhnout přemístěním ITN, nebo jeho demontáží i za cenu porušení plomby – když to nikdo nekontroluje. U osobního odečtu kontrolor přístroj zkontroluje a vydá kopii odečtového listu. U žádných elektronických ITN nelze provést kontrolu přesnosti, přístroji je třeba věřit.

Motivovat uživatele k neplýtvání a výrazně přiblížit rozúčtování skutečnému chování odběratelů umí každý ITN, v jakékoliv cenové kategorii. Nejpodstatnější je kvalitní zpracování výsledků a získání důvěry v rozúčtování.

Z tohoto vyplývá, že žádné velké přemýšlení nemá cenu. Zkrátka splníme požadavky zákona a to je vše.

Takže shrnuto: My můžeme ovlivnit pouze způsob odečtu a  vybrat si firmu, která dodá přístroj a odečet provede.